# Россия

# АО «КОНТАКТ»

прилавок-ВИТРИНА

ХОЛОДИЛЬНЫЙ электрический

ПВХЭ11, ПВХЭ15

Паспорт и руководство по эксплуатации

г. Йошкар-Ола

СОДЕРЖАНИЕ Стр.

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………3

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ…………………………………………………….......3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…………………………………….…….3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ………………………………………………………....4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ………………………………………….4

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………………………….…....6

6. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ………………………………………...9

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ………………………………………………………………10

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ……………………………………………14

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ………15

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ……………………………………………....16

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ…………………………………….....16

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ…………………………………………...16

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ………………………………………………….17

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ……………………………………………......17

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ………………………………………………...18

16. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ……………..18

17. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ………………………...18

18. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА…………………………………………………………..............................20

Приложение А …………………………………………….………………............22

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит важную информацию по установке, подключению, вводу в эксплуатацию, правильному обслуживанию и использованию прилавков-витрин холодильных электрических (далее изделие). Перед установкой изделия рекомендуем внимательно ознакомиться с данным документом.

РЭ предназначено для ознакомления обслуживающего персонала и лиц, производящих установку, подключение и техническое обслуживание изделий с устройством, принципом действия и другими сведениями, необходимыми для их установки, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю.

Изделие используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий раздачи.

Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Изделие изготовлено в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от (12 до 32) °С и относительной влажности от (40 до 70%) при 25 °С и степенью защиты IP20 ГОСТ 14254-2015.

Изделия соответствуют требованиям ТУ 28.25.13-007-07600499-2019, техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и комплекта технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.НА66.В.01453/19. Срок действия с 07.11.2019 по 06.11.2024.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прилавки-витрины холодильные электрические имеют следующие модификации:

- ПВХЭ11 - прилавок-витрина холодильный электрический, габарит 1120 мм;

- ПВХЭ15 - прилавок-витрина холодильный электрический, габарит 1500 мм;

Основные параметры изделий приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные параметры изделий

| Наименование параметра | Величина параметра для модификации изделия |
| --- | --- |
|  | ПВХЭ11 | ПВХЭ15 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Полезный объем витрины, м3 | 0,5 | 0,7 |
| 2. Демонстрационная площадь прилавка, м2: - полок-решеток витрины; - столешницы; - суммарная | 1,36 0,73 2,09 | 1,82 0,68 2,5 |
| 3. Температура полезного объема, (С | 5÷15 |
| 4. Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более | 8,1 | 7,6 |
| 5. Род тока | переменный, однофазный |
| 6. Напряжение, В | 230 |
| продолжение таблицы 1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. Частота, Гц | 50 |
| 8. Количество полок-решеток, шт. | 6 |
| 9. Количество светодиодных светильников, шт. | 2 |
| 10. Установленная номинальная мощность, кВт, не более: - компрессорно-холодильного агрегата; - вентиляторов испарителя; - ТЭНа оттайки; - светодиодных светильников; - суммарная | 660 32 - 0,009 0,37 | 850 32 - 0,013 912 |
| 11. Номер хладагента | R134a |
| 12. Общая масса хладагента, кг, не более | 0,17 | 0,6 |
| 13. Габаритные размеры; мм, не более длина; ширина; ширина с направляющей для подносов; высота* | 1120 705 1030 1720 | 1500 705 1030 1720 |
| 14. Масса, кг, не более | 190 | 225 |
| Примечания 1. * - возможность регулировки высоты с помощью опор; 2. Приведенные в таблице показатели достижимы только при следующих условиях: температура окружающей среды - 20-25 °С и относительная влажность воздуха окружающей среды – 40-70 %; 3. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 5 мм. |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки изделий приведён в таблице 2.

Таблица 2 - Комплект поставки изделий

| Наименование | Количество для модификации изделия, шт. |
| --- | --- |
|  | ПВХЭ11 | ПВХЭ15 |
| Прилавок-витрина | 1 |
| Направляющая для подносов: - опора; - балка; - винт М6х45 ГОСТ ISO 7380-1; - винт М5х35 DIN 7985 | 1 2 3 4 8 |
| Полка-решетка | 6 |
| Поддон для сбора талой воды | 1 |
| Комплект документации: - паспорт компрессорно-холодильного агрегата; - паспорт и руководство по эксплуатации | 1 1 |
| Пакет полиэтиленовый | 1 |
| Винт М6х45 ISO 7380-1 | 4 |
| Гайка М6 ГОСТ 5915 | 1 |
| Болт М6х90 ГОСТ 7785-70 | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Примечание – существует дополнительная опция (светильник светодиодный для подсветки передней панели нижнего модуля) |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Изделие состоит из нижнего модуля, на который устанавливаются охлаждаемая витрина и направляющая для подносов.

В нижнем модуле установлены компрессорно-холодильный агрегат и съемная панель управления. Под агрегатным отсеком нижнего модуля установлен поддон для сбора талой воды испарителя. На панели управления расположены: контроллер, светосигнальная лампа белого цвета «Сеть», два клавишных переключателя. Контроллер предназначен для поддержания заданной температуры в охлаждаемом объеме витрины. При достижении заданной температуры в охлаждаемом объеме витрины контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной – включает его. Сигнальная лампа белого цвета сигнализирует о наличии на изделии питающего напряжения. Один клавишный переключатель () предназначен для включения освещения, второй («Работа») – для включения компрессорно-конденсаторного агрегата с испарителем.

Со стороны обслуживающего персонала за панелью управления находится клеммный блок для подключения питающего кабеля. Также со стороны обслуживающего персонала на основании изделия под панелью управления расположен эквипотенциальный зажим .

В нижнем модуле со стороны обслуживающего персонала предусмотрен открытый отсек для хранения кухонного инвентаря.

Существует возможность облицовки декоративной пленкой, декоративными панелями и подсветки передней панели нижнего модуля в качестве дополнительной опции.

В витрине расположены три ряда полок-решеток для выкладки порционных блюд. Со стороны потребителя у витрины имеются подъемные дверки для удобного извлечения блюд из нее. Доступ обслуживающего персонала в витрину обеспечивается с помощью раздвижных дверок. В верхней части витрины расположены испаритель и два светодиодных светильника для подсветки.

Холодильная установка изделия представляет собой заполненную хладагентом замкнутую герметичную систему, состоящую из компрессорно-конденсаторного агрегата, испарителя, вентиляторов, капиллярной трубки.

Для стягивания направляющих для подносов соседних прилавков предусмотрены болт и гайки М6, входящие в комплект поставки (передняя балка направляющей для подносов имеет отверстие).

Высота изделия регулируется с помощью опор.

Внимание! Неверная настройка контроллера может привести к некачественному охлаждению, повышенному энергопотреблению, лишним авариям, и нарушению правил хранения. Только квалифицированный оператор должен вносить изменения в настройки параметров. Для входа в режим настройки контроллера необходимо ввести пароль, заданный предприятием-изготовителем.

Электрические принципиальные схемы приведены на рисунке 3.

а) б)

1 – витрина охлаждаемая; 2 – крыша; 3 – дверка подъемная; 4 – столешница нижнего модуля; 5 – направляющая для подносов; 6 – нижний модуль; 7 – опора; 8 – панель передняя; 9 – дверка раздвижная; 10 – панель управления; 11 – контроллер; 12 – переключатель клавишный для включения освещения; 13 - переключатель клавишный для включения компрессорно-холодильного агрегата и испарителя; 14 – лампа светосигнальная белого цвета «Сеть»; 15 – зажим эквипотенциальный; 16 – компрессорно-конденсаторный агрегат; 17 – отсек для инвентаря

Рисунок 1 - Внешний вид прилавка-витрины холодильного электрического ПВХЭ11, ПВХЭ15: а) со стороны потребителя б) со стороны обслуживающего персонала

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.

К обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие обучение по эксплуатации и инструктаж по технике безопасности при работах с холодильными установками и ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации.

Подключение изделия к электрической сети должно выполняться квалифицированным специалистом-электриком согласно действующим нормативам с учетом допустимой нагрузки на электрическую сеть и с учетом маркировок на табличке с надписями в соответствии с принципиальной электрической схемой.

Для подключения изделия к электрической сети:

- в распределительном щите должна быть установлена коммутационная защитная арматура, гарантирующая защиту от пожароопасных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения, а также обеспечивающая гарантированное отключение всех полюсов от сети питания, должна быть подключена непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах;

- допускается использование только медных кабелей;

- использовать номинальное поперечное сечение кабеля питания не меньше ПВС 3х1,0 или ШРО 3х1,0.

Подключение изделия к электрической сети осуществлять согласно таблице 3.

Таблица 3 – Параметры подключения изделия к электрической сети

| Модификация | Автоматический выключатель | Марка, число жил и сечение питающего кабеля, мм2 | Сечение эквипотенциального провода, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество полюсов | Номинальный ток, А | Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА |  |  |
| ПВХЭ11 | 2 | 10 | 30 | ПВС 3х1,0 ШРО 3х1,0 | 2,5 |
| ПВХЭ15 | 2 | 10 | 30 | ПВС 3х1,0 ШРО 3х1,0 | 2,5 |

При работе с изделием необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

- не включать изделие без заземления;

- санитарную обработку изделия производить только после отключения от сети;

- своевременно проводить техническое обслуживание изделия периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства;

- при обнаружении неисправностей отключить изделие от сети и вызвать электромеханика;

- при обнаружении значительной утечки фреона немедленно отключить изделие, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем;

- включать изделие можно только после устранения неисправностей.

Категорически запрещается:

- осуществлять подключение изделия к электросети с использованием алюминиевых проводов (в том числе запрещается соединение проводов в паре алюминий-медь любым способом);

- скручивание «кольцом» питающего кабеля;

- производить чистку и устранять неисправности при наличии питания на изделии;

- использовать изделие в пожаро- и взрывоопасных зонах;

- загораживать вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе изделия;

- использовать механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем;

- допускать повреждение контура хладагента;

- применять для очистки изделия водяную струю и пар;

- вносить изменения в настройки параметров контроллера без соответствующей квалификации;

- при превышении перепадов питающего напряжения сети подключать изделие без использования монитора или стабилизатора напряжения;

- работа изделия вхолостую;

- работа без заземления;

- работа без внешней защиты.

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука должны соответствовать ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.036 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4 – Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука

| Для помещений | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | Уровни звука La и эквивалентные уровни звука La экв, дБА | Максимальные уровни звука La мах, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Залы кафе, ресторанов и столовых | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |

Предельно допустимые значения вибрации, на рабочем месте, должны соответствовать ГОСТ 12.1.012 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и не должны превышать значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5 - Предельно допустимые значения вибрации на рабочем месте

| Среднегеометрические частоты полос, Гц | Допустимые значения по осям Xo, Уо, Zо |
| --- | --- |
|  | виброускорения | виброскорости |
|  | м/с²·10-³ (1/1 окт) | дБ | м/с·10-³ | дБ |
| 1,0 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 2,0 | 0,056 | 95 | 0,500 | 100 |
| 4,0 | 0,040 | 92 | 0,180 | 91 |
| 8,0 | 0,040 | 92 | 0,089 | 85 |
| 16,0 | 0,079 | 98 | 0,079 | 84 |
| 31,5 | 0,160 | 104 | 0,079 | 84 |
| 63,0 | 0,320 | 110 | 0,079 | 84 |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни | 0,04 | 92 | 0,079 | 84 |

6. Монтаж и подготовка к работе

Распаковка, монтаж, наладка, установка и испытание изделия должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования для предприятий общественного питания и торговли.

Сдачу в эксплуатацию смонтированного изделия оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителями ремонтно-монтажной организации и администрацией предприятия общественного питания. Средний срок службы изделия 10 лет.

Требования к месту размещения изделия:

- помещение должно быть сухим, чистым и оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;

- расстояние до ближайших легко воспламеняющихся материалов должно быть не менее 1 м;

- при установке изделия необходимо учитывать удобство обслуживания.

Подготовка изделия к монтажу:

- после хранения изделия в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед распаковкой и сборкой выдержать изделие в помещении с температурой (18÷20) °С не менее 6 часов;

- проверить состояние упаковки, распаковать изделие, проверить комплектность, убедиться в целостности и отсутствии дефектов;

- перед установкой изделия на предусмотренное место снять защитную пленку со всех поверхностей изделия;

- изделие разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом.

Монтаж изделия:

- вкрутить опоры в основание нижнего модуля;

- установить изделие на предусмотренное место;

- выровнять изделие по высоте с помощью регулируемых опор так, чтобы столешница нижнего модуля приняла горизонтальное положение, а высота была удобна для использования;

- установить опоры направляющей для подносов на боковины нижнего модуля со стороны потребителя с помощью винтов М6х45 (согласно инструкции по сборке);

- прикрепить к опорам балки с помощью винтов М5х35 (согласно инструкции по сборке);

- установить поддон сбора талой воды под агрегатным отсеком;

- для обеспечения доступа к клеммному блоку изделия снять панель управления;

- надежно заземлить изделие, подсоединив заземляющий проводник питающего кабеля к зажиму заземления клеммного блока, заземляющий проводник должен быть в шнуре питания;

- присоединить питающий кабель и внутреннюю проводку к зажимам клеммного блока согласно электрической схеме (рисунок 2);

- провести ревизию соединительных устройств электрических цепей (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления;

- в случае установки изделия в технологическую линию соединить заземляющим проводом эквипотенциальный зажим изделия с соседним оборудованием для выравнивания потенциалов;

- после завершения работ по монтажу и наладке произвести сборку изделия, обеспечив отсутствие доступа к токоведущим частям без использования специального инструмента.

Подготовка изделия к работе:

- после монтажа проверить цепи заземления. Переходное сопротивление между зажимом заземляющего провода и любыми нетоковедущими металлическими частями изделия не должно превышать 0,1 Ом;

- проверить токи утечки в холодном состоянии и при рабочей температуре. Ток утечки изделия не должен превышать при рабочей температуре - 0,5 мА; в холодном состоянии - 1,5 мА;

- подать питание на изделие, включив автоматический выключатель с комбинированной защитой типа ВАК 2 на ток 6,3А/10мА в распределительном щите, при этом на панели управления должна загореться сигнальная лампа белого цвета («Сеть»), свидетельствующая о готовности изделия к работе;

Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 32144.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуется изделие подключать к сети через монитор напряжения или стабилизатор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

- при установке изделия в технологическую линию для облегчения выравнивания соседних изделий необходимо совместить по 2 отверстия на торцах направляющей для подносов и соединить направляющие для подносов соседних изделий болтом с гайками М6, входящими в комплект поставки;

- зажим эквипотенциальности    использовать для выравнивания потенциалов при установке изделия в технологическую линию.

ВНИМАНИЕ! При утечке хладагента во время транспортировки или после длительного хранения необходимо заменить масло в компрессоре холодильного агрегата и установить новый фильтр-осушитель.

После установки провести пуск и испытание изделия в соответствии с требованиями раздела 7.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед включением изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на изделии.

Перед началом эксплуатации изделия необходимо:

- произвести тщательную санитарно-гигиеническую обработку всех рабочих поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами в процессе эксплуатации;

- включить электропитание, при этом на панели управления загорится сигнальная лампа белого цвета с надписью «Сеть», свидетельствующая о наличии напряжения.

Работу проводить в следующем порядке:

- проверить целостность и надежность заземления изделия;

- включить и выключить клавишный переключатель «Работа» на панели управления, чтобы убедиться в его работе (должен издавать щелчок, загораться при включении и потухать при выключении);

- включить и выключить клавишный переключатель  для включения подсветки на панели управления, чтобы убедиться в его работе (должен издавать щелчок, загораться при включении и потухать при выключении);

- при включении клавишного переключателя «Работа» на цифровом дисплее контроллера должно появиться текущее значение температуры в витрине. Одновременно с включением компрессора и вентиляторов испарителя на цифровом дисплее должны загореться символы «» и «».

| 1 – – компрессор; 2 – – вентиляторы испарителя; 3 – – размораживание; 4 – – тревога; 5 – число | Кнопка 1 : более 3 с. ВКЛ/ВЫКЛ; Кнопка 2 : 1 с – показывает уставку, более 3 с – доступ к параметрам (пароль 22); Кнопка 3 : более 3 с – Старт/Стоп, размораживание |
| --- | --- |
| Рисунок 2 – Интерфейс пользователя и кнопочная панель контроллера |

Изменение значения параметров:

Фиксированные параметры:

- минимальное время работы компрессора 1 мин;

- при отсутствии реле размораживания компрессор будет выключен во время размораживания;

- фиксация показаний при размораживании и снятие фиксации по достижению уставки;

- задержка тревоги после размораживания 1 час.

Установка заданных значений (уставка температуры):

- нажать кнопку 2 («Set») на 1 с, через несколько мгновений замигает установленное значение;

- увеличить или уменьшить значение при помощи стрелок («Вверх») или («Вниз»);

- нажать кнопку 2 («Set») для подтверждения нового значения.

Включение/Выключение устройства:

- нажать стрелку «Вверх» более 3с;

- контроль температуры и размораживания выключится и на дисплее отображается OFF попеременно с температурой установленного датчика.

Ручное размораживание:

- нажать стрелку «Вниз» более 3 с. (размораживание начнется при соответствии температурных условий).

Отображение значения датчика размораживания:

- нажать стрелки «Вверх» и «Вниз» вместе.

Таблица 6 - Основные характеристики контроллера:

| Описание | Модель |
| --- | --- |
|  | PYEZ1R05J5 |
| Эргономические кнопки управления (три кнопки, материал – поликарбонат) | + |
| Блокирование кнопок контроллера для защиты от несанкционированного доступа | + |
| Защита параметров настройки контроллера паролем | + |
| Индикация цифр | -199…999 |
| Десятичная дробь | + |
| Индикация температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта | + |
| Светодиодный дисплей | + |
| Разморозка: | + |
| - остановка компрессора | + |
| - ТЭН размораживания | + |
| - горячим газом | + |
| - ТЭН размораживания с контролем температуры | + |
| Функция аварийного управления компрессором | + |
| Функция непрерывного цикла | + |
| Релейные выходы |  |
| Аналоговые входы датчиков NTC и PTC | 2 |
| Разъем ключа программирования CAREL IROPZKEY** | + |
| Разъем адаптера CAREL IROPZ485 (для RS485) | + |
| Зуммер (звуковой предупредительный сигнал) | - |
| Клеммы | Несъемное |
| Фронтальное или заднее крепление | Заднее |
| Функция Easy Set (быстрая настройка параметров контроллера) | + |

Таблица 7 – Функции контроллера:

| Функции | Модель |
| --- | --- |
|  | PYEZ1R05J5 |
| Отображение температуры | + |
| Измерение температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта | + |
| Доступ к параметрам защищенным паролем | + |
| Изменение установленных значений | + |
| Регулирование температуры в прямом режиме | + |
| Защита компрессора | + |
| Настройка параметров | + |
| Размораживание | + |
| Тревога высокой/низкой температуры | + |
| Управление вентилятором испарителя | + |
| ВКЛ/ВЫКЛ | + |

Таблица 8 – Сводная таблица параметров

| Код | Описание | Тип | Диапазон | По умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PS | Пароль | F | 0÷99 | 22 |
| -С1 | Датчик 1 коррекция | F | -20÷20 °C | 0,0 |
| -С2 | Датчик 2 коррекция | F | -20÷20 °C | 0,0 |
| St | Рабочая точка | F | -50÷90 °C | 4,0 |
| rd | ДЕНЬ дифференциал | F | 0÷19 °C | 2,0 |
| с0 | Задержка запуска компрессора и вентилятора при включении | С | 0÷99 мин | 0,0 |
| с2 | Минимальное время ВЫКЛ. компрессора | С | 0÷99 мин | 5,0 |
| продолжение таблицы 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d0 | Тип размораживания: 0 - ТЭН размораживания (по температуре); 1 - Горячий газ (по температуре); 2 - ТЭН размораживания (по времени); 3 - Горячий газ (по времени); 4 - ТЭН размораживания с контролем температуры | С | 0÷4 | 0,0 |
| dl | Интервал размораживания | С | 0÷24 час | 8 |
| dt | Температура окончания размораживания | С | -50÷90 °C | 12 |
| dP | Максимальная продолжительность размораживания | С | 1÷99 мин | 30 |
| dd | Время стока конденсата | С | 0÷15 мин | 2 |
| A0 | Дифференциал тревоги температуры и вентилятора (если ≤0 то AL и AH абсолютное, если>0 AL и AH относительно рабочей точки) | С | -20÷20 °C | 2 |
| AL | Порог тревоги низкой температуры (если А0≤0.AL=-50 тревога отменена, если А0>0 Al=0 тревога отменена) | С | -50÷90 °C | -50 |
| AH | Порог тревоги высокой температуры (если А0≤0.AH=90 тревога отменена, если А0>0 AH=0 тревога отменена) | С | -50÷90 °C | 90 |
| Ad | Задержка тревоги температуры | С | 0÷99 мин | 0 |
| А4 | Дверь относительно управления вентилятором и освещением: 0 - Вход не используется 1 - Открытие двери – Выключение вентилятора. 2 - Открытие двери – Включение освещения. 3 - Открытие двери – Отображение на дисплее “d0”, Включение/Выключение освещения с кнопок. 4 - Открытие двери – Отображение на дисплее “EA”: Выключение компрессора. Включение/Выключение освещения с кнопок | С | 0÷4 | 0 |
| A7 | Задержка внешней тревоги | С | 0÷199 мин | 0 |
| F0 | Наличие управления вентилятора | С | 0÷1 | 0 |
| F1 | Температура выключения вентилятора | F | -50÷99 °C | 5 |
| F2 | Выкл. вентилятора при Выкл. компрессора | C | 0÷2 | 1 |
| F3 | Состояние вентилятора при размораживании | C | 0÷1 | 1 |
| Fd | Время стока конденсата | C | 1÷15 мин | 0 |
| F4 | Задержка Вкл. Вентилятора | С | 1÷99 с | 3 |
| F5 | Вентилятор-Непрерывный Цикл (Если F2=2) время Вкл | С | 1÷99 мин | 5 |
| F6 | Вентилятор-Непрерывный Цикл (Если F2=2) время Выкл | С | 1÷99 мин | 5 |
| r1 | Мин. рабочей точки доступной пользователю | С | -50÷r2 °C | -50 |
| r2 | Макс. рабочей точки доступной пользователю | С | r1 ÷90 °C | 90 |
| H0 | Настройка сетевого адреса | С | 0÷207 | 1 |

Эксплуатация изделия:

Установить с помощью контроллера температуру в диапазоне от 5° до 15°С. Произвести загрузку изделия продуктами после того, как в витрине установится заданная температура.

ВНИМАНИЕ! При частом открытии дверок температура в объеме витрины будет выше паспортного диапазона +5…+15°С.

Процесс оттайки образовавшейся наледи на испарителе происходит автоматически после отключения контроллером холодильного агрегата. Конденсат сливается в поддон для сбора талой воды испарителя, расположенный под агрегатным отсеком.

После окончания работы отключить изделие, выгрузить продукты и произвести санитарную обработку витрины, слить конденсат из поддона по мере его накопления.

Внимание! Отсутствие пыли и грязи между пластинами конденсатора обеспечит стабильную работу холодильного агрегата. Чистку необходимо проводить не реже одного раза в месяц. Гарантия на изделия с загрязненным конденсатором не распространяется.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт изделия должен производить электромеханик III - V разрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей, и механик по холодильному оборудованию.

В процессе эксплуатации изделия необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

ТО – регламентированное техническое обслуживание – комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности изделия;

ТР – текущий ремонт – ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации для обеспечения или восстановления работоспособности изделия, и состоящий в замене и (или) восстановлении его отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) – проводится 1 раз в месяц;

- текущий ремонт (ТР) – при необходимости.

При техническом обслуживании изделия проведите следующие работы:

- выявить неисправность изделия путем опроса обслуживающего персонала;

- проверить внешним осмотром изделие на соответствие правилам техники безопасности;

- подтянуть при необходимости крепление клавишных переключателей, контроллера, сигнальной арматуры, светильников, дверок, облицовок;

- подтянуть и зачистить при 	необходимости контактные соединения токоведущих частей изделия;

- проверить целостность оболочки шнура питания;

- проверить исправность, целостность электропроводки, защитного заземления от автоматического выключателя до клеммного блока, эквипотенциального провода изделия (при наличии) внешним осмотром;

- проверить сопротивления цепи заземления. От зажима заземления до доступных металлических частей сопротивление цепи заземления изделия должно быть менее 0,1 Ом;

- проверить исправность электротехнической аппаратуры;

- проверить герметичность холодильной установки;

- при обнаружении следов масла в местах соединений трубопроводов подтянуть накидные гайки;

- проверить количество фреона в холодильной системе, в случае недостатка фреона произвести дозаправку;

- проверить изделие в рабочем режиме;

- провести дополнительный инструктаж работников при нарушении ими правил эксплуатации.

- периодически 1 раз в месяц необходима сухая чистка холодильного агрегата и конденсатора от пыли и грязи.

Не допускается рассеивание фреона в окружающую среду.

Перед проверкой контактных электрических соединений, крепления электроаппаратуры (контроллера, сигнальной арматуры, клавишных переключателей, светильников) необходимо отключить изделие от электросети снятием плавких предохранителей или выключением автоматического выключателя в стационарной проводке. Повесить на рукоятку коммутационной аппаратуры плакат «Не включать - работают люди», отсоединить, при необходимости, провода электропитания изделия и изолировать их.

При ТР проводятся все работы, предусмотренные при ТО и ремонт или замена отдельных частей.

После окончания ТО и ТР необходимо внести запись в таблицу 9.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Все неисправности, вызывающие отказы, указаны в таблице 7. Их устранение должны выполнять только специалисты.

Таблица 9 - Перечень неисправностей, причины и методы их устранения

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| При установке клавишного переключателя «Работа» в положение «ВКЛ» электродвигатель агрегата не включается, сигнальная лампа не горит | Отсутствует напряжение в сети Не исправен переключатель Обрыв проводов переключателя | Подать напряжение Заменить переключатель Устранить обрыв проводов |
| Электродвигатель агрегата не включается, сигнальная лампа горит | Неисправность агрегата | В соответствии с паспортом на агрегат |
| Электродвигатель агрегата включается, сигнальная лампа не горит | Неисправна сигнальная лампа Обрыв проводов коммутации сигнальной арматуры | Заменить сигнальную лампу Устранить обрыв проводов |
| Электродвигатель агрегата включается, сигнальная лампа горит, не включаются электродвигатели вентиляторов | Не исправны электродвигатели вентиляторов | Заменить электродвигатели вентиляторов |
| Не горит светодиодный светильник | Неисправен светильник | Заменить светильник |

В витрине изделия установлены два светодиодных светильника. Для замены светодиодных светильников необходимо отключить электропитание, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке, открыть раздвижную дверку. Отсоединить разъем питающего шнура от светильника и снять светильник с клипс. Установку исправного светильника производить в обратном порядке.

При протекании конденсата с испарителя возле крепления дренажного шланга снять крышку испарителя и промазать водостойким герметиком вокруг слива. Установить крышку испарителя в обратном порядке.

Неисправности компрессорно-конденсаторного агрегата и методы их устранения указаны в прилагаемой к агрегату документации.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавок-витрина холодильный электрический ПВХЭ11, ПВХЭ15 (нужное подчеркнуть) заводской номер _______________________________, изготовленный на АО «КОНТАКТ», соответствует ТУ 28.25.13-007-07600499-2019 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ___________________________________________________

____________________________________________________________________

подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прилавок-витрина холодильный электрический ПВХЭ11, ПВХЭ15 (нужное подчеркнуть) заводской номер _______________________________ подвергнут на АО «КОНТАКТ» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации 			          _______________________

Наименование и марка консерванта:

___________________________________________________________

Консервацию произвел			          _______________________

(подпись)

Изделие после консервации принял	_______________________

(подпись)

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прилавок-витрина холодильный электрический ПВХЭ11, ПВХЭ15 (нужное подчеркнуть) упакован на АО «КОНТАКТ» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки									М. П.

(подпись)

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте и руководстве по эксплуатации.

Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю изделия для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:

1) паспорт компрессорно-конденсаторного агрегата; 2) акт пуска изделия в эксплуатацию; 3) акт-рекламация; 4) копия удостоверения механика, производившего монтаж и обслуживание, или копия договора с обслуживающей специализированной организацией; 5) копия свидетельства о приемке из руководства по эксплуатации на изделие.

ВНИМАНИЕ! При возврате по гарантии на предприятие-изготовитель компрессорно-холодильного агрегата обеспечить транспортировку с жесткой фиксацией в горизонтальном положении.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием заводского номера изделия, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего изделие.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,  12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г.

Рекламации направлять по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса 133, тел./факс: 8 (8362) 68-87-18, 95-42-31, 68-86-14.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке изделия на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части изделия по материалам, из которых они изготовлены.

16. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Сведения о содержании драгоценных металлов приведены в таблице 8.

Таблица 10 - Содержание драгоценных металлов

| Наименование | Куда входит (наименование) | Масса 1 шт., г | Количество элементов в изделии, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПВХЭ11 | ПВХЭ15 |
| Серебро | контроллер | 0,15 | 1 |

17. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения - не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец изделия обязан произвести его переконсервацию по ГОСТ 9.014.

Упакованное изделие следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - группа 4 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка изделия из транспортных средств должна производиться осторожно без ударов и толчков.

Расстановка и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны исключить возможность их смещения относительно друг друга.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных изделий по высоте в один ярус для хранения.

Рисунок 3 - Схема электрическая принципиальная прилавка-витрины холодильного электрического ПВХЭ11, ПВХЭ15

18. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 11 – ТО в период гарантийного ремонта

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт ПВХЭ______, заводской №__________________________________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А АО «КОНТАКТ» 424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПВХЭ ______ Заводской № ________________________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. _______________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №2 На гарантийный ремонт ПВХЭ______, заводской №_______________________________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А АО «КОНТАКТ» 424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПВХЭ______ Заводской № ________________________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №3 На гарантийный ремонт ПВХЭ______, заводской №_______________________________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А АО «КОНТАКТ» 424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПВХЭ______ Заводской № ________________________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |